## Slide 1
INFORMATIKA
MEDIA MENGAJAR
UNTUK SMA/MA KELAS X

## Slide 2
JARINGAN KOMPUTER
DAN INTERNET
Bab
4
Sumber: shutterstock.com

## Slide 3
Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagi sumber daya. Jaringan komputer dapat merupakan jaringan yang sangat kecil yang hanya terdiri atas dua atau tiga komputer, sampai berupa jaringan yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia, yang dikenal dengan nama internet.jaringan komputer yang saling terkoneksi. Komputer terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan yang sangat besar.
Ilustrasi internet dalam kehidupan.
Sumber: pixabay.com
1. Mengenal Internet
Internet dan Jaringan Komputer
A

## Slide 4
Ketika membahas jaringan komputer, ada banyak istilah-istilah yang akan digunakan dan perlu dipahami, di antaranya sebagai berikut.
Node merupakan istilah yang digunakan untuk perangkat yang terhubung ke jaringan. Node yang paling umum adalah komputer, tetapi node juga dapat berupa perangkat lain, seperti printer, scanner, dan mobile phone.
Segment adalah bagian tertentu dari jaringan komputer yang dipisahkan oleh switch, bridge, atau router dari bagian lain jaringan.
Backbone adalah kabel utama dari jaringan yang menjadi tempat semua segmen-segmen jaringan yang lain terhubung dengannya. Backbone mempunyai kemampuan transfer data yang jauh lebih besar dibandingkan semua segmen yang ada. Jika dibandingkan, satu segmen mungkin dapat mentransfer data dengan kecepatan 10 Mbps, sedangkan satu backbone dapat mentransfer data hingga 100 Gbps.
Network Interface Card (NIC) adalah perangkat yang digunakan oleh komputer atau gadget yang lain untuk dapat terhubung dengan jaringan. Pada komputer desktop, NIC yang digunakan biasanya berupa ethernet card yang mempunyai kecepatan 10 atau 100 Mbps dan dipasang pada slot yang ada di motherboard.

## Slide 5
Media Access Control (MAC) address adalah alamat fisik yang dimiliki oleh perangkat yang terhubung ke jaringan. Alamat MAC biasanya terdiri atas 6 bytes, dengan 3 bytes pertama merupakan identitas dari pembuat NIC, sedangkan 3 bytes berikutnya adalah nomor seri dari NIC tersebut.
Unicast adalah proses pengiriman paket dari suatu node ke node yang lain dengan alamat tertentu.
Multicast adalah proses pengiriman paket data dari suatu node yang ditujukan ke kelompok node tertentu. Paket data akan dikirimkan ke node yang telah terdaftar untuk menerima paket tersebut.
Broadcast adalah istilah yang digunakan untuk sebuah proses ketika suatu node mengirimkan sebuah paket yang akan ditransmisikan ke seluruh node yang ada di jaringan tertentu.

## Slide 6
Tahun 1958, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama Sputnik 1. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat akan terjadinya perang nuklir. Diperlukan suatu jaringan komputer yang memungkinkan senjata nuklir dapat dikendalikan dari berbagai tempat.
Tahun 1962, Joseph C.R. Licklider mengembangkan konsep jaringan komputer ‘Galactic Network’ yaitu visi untuk menghubungkan komputer secara global dan dapat saling mengakses data dan program dari lokasi manapun. Dibentuklah ARPANET oleh lembaga riset ARPA (Advanced Research Projects Agency).
Tahun 1965, percobaan pembuatan koneksi Wide Area Network yang pertama.
Tahun 1972, Ray Tomlinson menulis program yang dapat mengirimkan surat secara elektronik melalui ARPANET, yang saat ini dikenal sebagai e-mail.
Tahun 1973, dikembangkan protokol TCP/IP yang memungkinkan dua jaringan komputer berinterkoneksi.
Tahun 1986, internet digunakan secara terbuka untuk umum.
Tahun 1989, jumlah jaringan yang tergabung ke internet berkembang dengan pesat.
Tahun 1990, ARPANET resmi ditutup dan digantikan dengan jaringan NSFNET dengan kecepatan yang lebih memadai.
Tahun 1993, dikembangkan aplikasi browsing yang disebut Mosaic.
Tahun 1995, pengguna internet di Indonesia mencapai 10.000 orang.
Sumber: pixabay.com
2. Sejarah dan Perkembangan Internet

## Slide 7
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Internet World Statistic per tanggal 30 Juni 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143 juta orang, dan terus meningkat setiap tahunnya.
Perkembangan teknologi internet juga ditandai dengan perkembangan aplikasi-aplikasi internet yang ada. Beberapa aplikasi internet seperti, World Wide Web (www), E-mail, Mailing List (milis) dan Blog, tetap digunakan, tetapi mengalami kemajuan yang lebih baik dibanding pendahulunya.
Sumber: commons.wikimedia.org

## Slide 8
Jaringan Komputer, merupakan kumpulan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam jaringan komputer, terdapat komputer server dan beberapa komputer klien.
Komputer Server berfungsi untuk mengatur aliran data dalam jaringan seperti melayani pengiriman dan penerimaan data serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan komputer-komputer klien.
Komputer Klien merupakan komputer yang menerima pelayanan.
Beberapa manfaat adanya jaringan komputer:
Membagi sumber daya
Reliabilitas tinggi
Menghemat uang
Sebagai sarana komunikasi
Ilustrasi jaringan komputer yang terdiri atas komputer server dan komputer klien.
Sumber: pixy.org
3. Jaringan Komputer dan Berbagai Jenis Jaringan

## Slide 9
Jika dilihat secara fisik, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
Jaringan Kabel (Wired Network)
Jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan.
Jaringan Nirkabel (Wireless Network)
Jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jaringan nirkabel merupakan solusi yang tepat sebagai sarana komunikasi karena dapat dilakukan dari mana saja, mampu mentransmisikan data lebih cepat, dan mudah dalam instalasinya.
Sumber: commons.wikimedia.org
Ilustrasi jaringan komputer dengan jaringan kabel dan jaringan nirkabel.

## Slide 10
Berdasarkan luas area yang dicakup, jaringan komputer dapat dibedakan seperti berikut.
Local Area Network (LAN)
Jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu lokasi, misalnya gedung atau perkantoran.
Sumber: commons.wikimedia.org
Metropolitan Area Network (MAN)
Jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. Misalnya menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan.
Sumber: commons.wikimedia.org
Wide Area Network (WAN)
Jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat luas, dapat mencakup satu negara atau benua.
Sumber: commons.wikimedia.org
Internet
Jaringan yang sangat besar mencakup seluruh dunia.
Sumber: commons.wikimedia.org
Intranet
Jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet.
Sumber: commons.wikimedia.org

## Slide 11
Dikenal juga dengan istilah kecepatan transfer data, kecepatan koneksi, atau lebar bandwidth.
Besar data yang dilewatkan melalui jaringan diukur dengan satuan bit (binary digits). Bit merupakan satuan terkecil dari sistem angka biner untuk penyimpanan data. Satuan kecepatan akses diukur dengan bit per sekon (bps).
Jika mengenai besarnya data, terdapat istilah TB (Terabyte), GB (Gigabyte), MB (Megabyte), dan kB (kilobyte). 1 byte terdiri dari 8 bit.
Jika mengenai kecepatan transfer data, terdapat istilah Gbps (Gigabit per sekon), Mbps (Megabit per sekon), dan kbps (kilobit per sekon).
Uji kecepatan internet.
1. Kecepatan Akses Internet
Menghubungkan Komputer ke Internet
B

## Slide 12
Kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih layanan internet dari sebuah ISP adalah:
Kecepatan transfer data
Biaya
Luas jangkauan
Teknologi yang digunakan
Perusahan jasa layanan koneksi ke internet disebut dengan Internet Service Provider (ISP).
Dikenakan biaya berdasarkan banyaknya layanan koneksi yang digunakan, biasanya dihitung berdasarkan waktu koneksi atau jumlah data yang di-downlaod/upload.
Layanan akses internet nirkabel yang disediakan operator seluler disebut juga layanan mobile data.
Salah satu ISP yang ada di Indonesia
Sumber: commons.wikimedia.org
2. Internet Service Provider (ISP)

## Slide 13
Mengakses internet menggunakan jaringan komputer lokal berarti menghubungkan komputer ke internet melalui sebuah server jaringan lokal yang terhubung ke internet.
Menghubungkan internet melalui LAN biasanya banyak dilakukan di perusahaan, laboratorium, sekolah, dan sebagainya.
Jaringan LAN biasanya dibangun dengan menggunakan teknologi kabel, nirkabel, atau gabungan keduanya.
Diagram jaringan LAN (Local Area Network).
Sumber: commons.wikimedia.org
3. Menggunakan Jaringan Komputer (LAN)

## Slide 14
Komputer dapat dihubungkan ke internet dengan cara mengatur ponsel menjadi titik hotspot atau modem melalui sinyal WiFi yang dipancarkan oleh ponsel. Cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
Siapkan ponsel yang telah berlangganan paket data. Cari tombol Pengaturan atau Setting, kemudian tekan tombol tersebut.
Pilih Koneksi atau Connections. Pilih Mobile Hotspot and Tethering.
Klik nama hotspot. Ganti nama sesuai yang diinginkan. Klik tombol Save hingga nama hotspot akan diganti.
Klik password untuk mengatur password. Masukkan password yang diinginkan, Klik Save. Tutup. Lakukan pengaturan komputer.
Klik ikon WiFi pada taskbar. Pilih koneksi WiFi yang ditampilkan dari ponsel. Klik tombol Connect. Masukkan password yang sesuai. Klik Next. Jika benar, maka koneksi ke WiFi dapat dijalankan dan sudah dapat menjelajahi internet.
Mobile Hotspot pada Ponsel.
4. Menggunakan Ponsel

## Slide 15
Satelit menjadi solusi akses internet untuk pengguna yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses oleh jaringan lain.
Satelit digunakan untuk mengirimkan dan menangkap pesan melalui angkasa menggunakan gelombang elektromagnetik. Sinyal yang digunakan harus cukup kuat dan antena parabola untuk menangkap sinyal harus diarahkan langsung ke satelit yang berada diatas khatulistiwa.
Salah satu kekurangan akses melalui satelit adalah adanya letensi atau delay (keterlambatan) yang cukup lama dibanding dengan teknologi lain, karena sinyal harus melewati jarak yang sangat jauh dan cuaca buruk juga memengaruhi kualitas layanan.
Akses Internet melalui Satelit.
Sumber: dokumen penerbit
5. Menggunakan Satelit