## Slide 1
INFORMATIKA
Rumpun Kesehatan dan Pekerjaan Sosial,
Agribisnis dan Agroteknologi, serta Kemaritiman
MEDIA MENGAJAR
Untuk SMK/MAK Kelas X
Notes: Teks warna “INFOMATIKA” diubah sesuai cover dan tingkat kelas

## Slide 2: JARINGAN KOMPUTER DAN INTERNET
BAB 4

## Slide 3
A
Teknologi Jaringan Komputer

## Slide 4
Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran. Beberapa perangkat digital yang dapat dikatakan sebagai komputer, antara lain PC, laptop, tablet, dan smartphone. Perangkat-perangkat tersebut memiliki kemampuan melakukan pemrosesan data sendiri (independen), seperti menyimpan dokumen, memutar video, dan melakukan penghitungan sesuai dengan perintah user. Konsep kerja perangkat ini disebut dengan stand alone.

## Slide 5
Prinsip jaringan komputer dapat dikatakan sebagai proses pengiriman data dari pengirim (sender) ke penerima (receiver) melalui media komunikasi tertentu.
1.
Prinsip Kerja dan Manfaat Jaringan Komputer
Sender
Protocol
Receiver
Media
transmisi
Media
transmisi
Transmisi data jaringan.

## Slide 6
Komunikasi data adalah proses pertukaran data antara pengirim dengan penerima atau sebaliknya. Dua jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan, yaitu berupa sinyal digital dan sinyal analog.
Gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. Ada dua jenis pulsa tegangan, yaitu 0 untuk tegangan rendah dan 1 untuk tegangan tinggi. Jenis sinyal ini rentan terhadap gangguan (data loss) jika ditransmisikan pada area yang luas.
Data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu, yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. Adapun frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog.
Sinyal Digital
Sinyal Analog
Insert Gambar 4.3 Sinyal analog.

## Slide 7
Manfaat teknologi jaringan komputer dalam memudahkan pekerjaan manusia.
Berbagi pakai informasi dan sumber daya.
Memungkinkan pertukaran data dan informasi antarpengguna, seperti chat dan e-mail.
Data terintegrasi sehingga dapat diakses dari lokasi yang berbeda-beda.
Membagi dan mendistribusikan pekerjaan pada komputer lain sehingga jika terjadi masalah pada salah satu komputer, pekerjaan masih bisa diakses melalui komputer lainnya.
Data dan informasi dapat diatur dan diolah sesuai kebutuhan.
Meningkatkan dan memperbaiki sistem keamanan data dengan cara membatasi user yang dapat mengakses data.

## Slide 8: Silahkan Kerjakan Aktivitas Mandiri 1

## Slide 9
Proses transmisi data dalam jaringan atau disebut juga komunikasi data dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
2.
Transmisi Data
Simplex atau Sistem Komunikasi Satu Arah
Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus
Half Duplex atau Sistem Komunikasi Setengah Dua Arah

## Slide 10
Simplex adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data (receiver device) atau sebaliknya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radio dan televisi.
Half duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radiogram dan walkie-talkie.
Simplex Atau Sistem Komunikasi Satu Arah
Full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah telepon, handphone, dan internet.
Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus
Half Duplex Atau Sistem Komunikasi Setengah Dua Arah

## Slide 11
Simplex adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data (receiver device) atau sebaliknya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radio dan televisi.
Simplex Atau Sistem Komunikasi Satu Arah
Transmisi simplex

## Slide 12
Half duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radiogram dan walkie-talkie.
Half Duplex Atau Sistem Komunikasi Setengah Dua Arah
Transmisi half duplex

## Slide 13
Full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah telepon, handphone, dan internet.
Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus
Transmisi full duplex

## Slide 14
Metode transmisi data dibedakan menjadi dua, yaitu:
3.
Metode Transmisi Data
Transmisi Paralel
Transmisi Serial

## Slide 15
Pada transmisi paralel, bit-bit data dalam sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui media yang terbagi dalam 8 bit saluran. Transmisi ini relatif cepat pada media dengan jarak yang dekat, seperti transfer data dari hard disk ke mainboard, DVD drive, dan sinyal data komputer ke printer atau sebaliknya. Akan tetapi, jika ada salah satu saluran yang terputus, data bisa rusak atau tidak dapat terbaca.
Transmisi paralel
Transmisi Paralel

## Slide 16
Pada transmisi serial, bit-bit data dikirimkan secara berurutan dan beruntun dari perangkat pengirim (sender) ke perangkat penerima (receiver). Transmisi serial sangat efektif untuk transmisi dengan jarak jangkauan yang lebih jauh. Contohnya, dalam jaringan komputer, sistem telepon, dan VSAT.
Transmisi serial
Transmisi Serial

## Slide 17
Untuk mengirim data, terdapat dua teknik pengiriman yang dilakukan, yaitu baseband dan broadband. Teknik ini dibedakan berdasarkan perlunya konversi data terlebih dahulu atau dapat langsung dikirimkan dari pengirim ke penerima.
4.
Teknik Pengiriman Data
Teknik Pengiriman Baseband
Teknik Pengiriman Broadband

## Slide 18
Teknik Pengiriman Baseband
Pada teknik pengiriman baseband, data digital dikirimkan secara langsung dari sender ke receiver tanpa melakukan. perubahan apa pun.
Keuntungan metode baseband:
Lebih sederhana topologinya.
Murah dalam penerapan dan konfigurasinya karena tidak memerlukan modem.
Lebih mudah dalam instalasi dan perawatannya.
Kekurangan metode baseband:
Jangkauan transmisi data menjadi terbatas (butuh perangkat tambahan untuk area yang luas).
Instalasi sambungan grounding cukup sulit.
Kapasitas transmisi data terbatas.

## Slide 19
Teknik Pengiriman Broadband
Pada teknik pengiriman boardband, data digital dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima receiver, data tersebut kembali dikonversi menjadi data digital.
Keuntungan metode baseband:
Daya jangkauan yang lebih luas.
Kapasitas besar.
Instalasi jaringan lebih murah (untuk koneksi wireless).
Kekurangan metode baseband:
Membutuhkan peranti tambahan berupa modem.
Delay transmisi relatif lama.
Mekanisme instalansi dan perbaikan insfrastruktur jaringan relatif sulit.
Membutuhkan biaya yang mahal dalam instalansinya.

## Slide 20
Aspek yang memengaruhi kecepatan transfer data dalam jaringan.
Jenis Modem
Jenis Media
Kualitas Sambungan Transmisi
Jarak Media yang Ditempuh
Banyaknya Jumlah Sambungan

## Slide 21
Dalam jaringan, komputer dapat berperan sebagai pusat layanan ataupun sebagai penerima layanan. Perbedaan peran komputer tersebut bergantung pada kebutuhan manusia sebagai penggunanya. Untuk melayani kebutuhan pengguna, terdapat dua model layanan jaringan komputer, yaitu model peer-to-peer dan klien-server. Penjelasannya dapat dilihat dengan memindai QR code di samping.
QR code model peer-to-peer dan klien-server
5.
Model Layanan Jaringan

## Slide 22
Berdasarkan jangkauan areanya, jaringan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut.
6.
Jenis Jaringan Berdasarkan Area
PAN (Personal Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network)
LAN (Local Area Network)
WAN (Wide Area Network)

## Slide 23
PAN merupakan jaringan dengan daya jangkau area yang terbatas, biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 m. Contoh penerapan tekonologi PAN adalah pada mouse wireless yang menggunakan jaringan bluetooth sebagai perantara input ke komputer.
Konsep PAN
PAN (Personal Area Network)

## Slide 24
Keunggulan penggunaan teknologi PAN dalam jaringan:
Konsumsi daya listrik rendah sehingga perangkat lebih awet.
Fleksibel karena perangkat tidak membutuhkan media sambungan seperti kabel dan dapat disambungkan di mana saja tanpa terbatas objek seperti dinding.
Sederhana dalam instalansi dan kecepatan akses data relatif tinggi untuk data berukuran kecil dalam jarak tertentu.
Biaya lebih murah dibandingkan sistem LAN dan WAN.
Dapat diterapkan dalam berbagai jenis topologi jaringan.

## Slide 25
LAN atau jaringan lokal merupakan sekempulan peranti jaringan yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi dengan jangkauan 100 m–2 km. LAN memiliki kemampuan transfer data antara 1–100 Mbps. Jaringan ini biasa diimplementasikan dalam ruangan tertutup atau area terbuka dengan jarak tertentu, seperti kantor, gedung, laboratorium, dan sekolah.
Konsep LAN
LAN (Local Area Network)

## Slide 26
Karakteristik LAN:
Kecepatan transfer data tinggi, antara 100 Mbps hingga 1 Gbps.
Jangkauan lebih luas dibandingkan PAN.
Biaya instalansi lebih murah ketika diterapkan pada banyak perangkat jaringan.
Tidak membutuhkan jasa provider untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan.

## Slide 27
MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. Secara struktur, MAN terdiri atas beberapa LAN yang saling terhubung. Teknologi MAN sering digunakan untuk sambungan jarak jauh
Konsep MAN.
MAN (Metropolitan Area Network)
antarkantor antarkantor atau organisasi yang masih dalam satu sistem manajemen, dengan tujuan untuk menyinkronkan sistem informasi, memudahkan pengontrolan, dan membuat sistem yang terpusat.

## Slide 28
WAN merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh dunia. Suatu jaringan dikatakan sebagai WAN, jika mempunyai panjang media transmisi lebih dari 100 km.
Konsep WAN
WAN (Wide Area Network)

## Slide 29
Berdasarkan jangkauan areanya, media transmisi yang digunakan dalam jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.
Jarak Antarkomputer | Lokasi/Area | Media Transmisi | Jenis Jaringan
1–10 m | Ruangan | Kabel UTP/wireless LAN | LAN
100 m–1 km | Gedung perkantoran | Kabel UTP/kabel telepon | LAN
1–10 km | Kota | Kabel fiber optic/kabel telepon/gelombang radio | MAN
10–100 km | Kebupaten, provinsi | Kabel fiber optic/gelombang radio | MAN
>= 100 km | Negara | Kabel fiber optic/satelit | WAN
>= 1.000 km | Benua | Satelit | WAN
>= 10.000 km | Planet | Satelit | Internet

## Slide 30
Standardisasi area networking.

## Slide 31
Jika dilihat dari kecepatannya jaringan komputer dapat dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut.
7.
Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Kecepatan
Low Speed Network
Medium Speed Network
High Speed Network
Super High Speed Network

## Slide 32
Low Speed Network
Medium Speed Network
High Speed Network
Super High Speed Network
Kecepatan transfer data antarperangkat kurang dari 1 Mbps dan biasa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium.
Kecepatan transfer data antarperangkat kurang dari 1 Mbps dan biasa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium.
Kecepatan transfer data antarperangkat mulai dari 20 Mbps bahkan 100 Mbps. Saat ini, umumnya komponen pendukung jaringan yang tersedia di pasaran telah mendukung kecepatan ini.
Kecepatan transfer data antarperangkat bisa mencapai 1 Gbps atau lebih. Contohnya, perangkat dengan teknologi Giga Ethernet.

## Slide 33: Yuk, Kerjakan Ruang Kolaborasi 1

## Slide 34: Yuk, Kerjakan Asah Literasimu! 1

## Slide 35
B
Komponen Jaringan

## Slide 36
Beberapa komponen yang digunakan dalam jaringan komputer, antara lain sebagai berikut.
Server
NIC (Network Interface Card)
Kartu Wi-fi
Hub
Switch
Router
Access Point
Modem
Media transmisi

## Slide 37
1.
Server
Sever merupakan komputer berspesifikasi tinggi yang memiliki peran utama memberikan layanan pada klien dalam jaringan. Beberapa layanan yang disediakan server, antara lain sebagai berikut.
Berbagi data dengan perangkat klien.
Melayani permintaan layanan dari komputer klien.
Mengatur pengguna yang memiliki hak akses terhadap server dan jaringan secara umum.
Menjaga keamanan data yang tersimpanan dan serangan yang berkaitan dengan pencurian data atau penggunaan secara ilegal.

## Slide 38
2.
NIC (Network Interface Card)
NIC atau kartu jaringan atau kartu LAN berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan, yang tersambung media transmisi tertentu, seperti nirkabel atau kabel. Kartu LAN biasanya menggunakan slot PCI, ISA, Mini PCI, dan PCI Express serta ditancapkan pada slot bus mainboard.

## Slide 39
3.
Kartu Wi-fi
Kartu Wi-fi adalah versi dari NIC yang menghubungkan komputer-komputer yang tersambung dengan media transmisi nirkabel, seperti melalui jaringan wi-fi.
Ada dua tipe kartu wi-fi, yaitu kartu wi-fi internal dan kartu wi-fi eksternal.
Kartu wi-fi internal adalah kartu jaringan dengan tipe slot PCI atau PCI Express yang dapat ditancapkan pada bus mainboard.
Kartu wi-fi eksternal adalah kartu jaringan yang dapat dipasangkan di luar perangkat komputer menggunakan port USB.

## Slide 40
4.
Hub
adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. Hub bersifat distributor pasif yang akan membagikan setiap data yang diterimanya ke semua perangkat yang terkoneksi.
Hub atau Konsentrator

## Slide 41
5.
Switch
Switch memiliki fungsi yang sama dengan hub, namun switch bersifat distributor aktif. Selain mendistribusikan data, switch juga menyimpan MAC adress setiap perangkat yang terhubung sehingga setiap data yang ditransfer akan diteruskan ke port yang menjadi tujuannya.
Switch

## Slide 42
Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet dari sumber data ke tujuannya. Proses pengiriman paket data tersebut disebut dengan routing.
6.
Router
Router

## Slide 43
Access point merupakan perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data. Berbeda dengan router, access point hanya berperan untuk mengoneksikan perangkat yang ingin terhubung dalam jaringan. Oleh karena itu, perangkat access point dan router saling berhubungan dalam menjalankan fungsinya.
Access point
7.
Access Point

## Slide 44
Modem adalah perangkat yang berfungsi melakukan modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses pengubahan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa, sedangkan demodulasi adalah proses penyaringan sinyal informasi dari sinyal pembawa.
Modem
8.
Modem

## Slide 45
9.
Media Transmisi
Secara umum media transmisi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
Guided media merupakan media yang dapat menghantarkan data melalui konduktor fisik, seperti tembaga dan serat kaca. Contohnya, kabel coaxial, UTP, STP, dan fiber optic.
Unguided media adalah jenis media tidak terpandu yang tidak memiliki bentuk secara fisik sehingga dalam pemancarannya memebutuhakn gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data. Contohnya, gelombang radio, infrared, bluetooth, dan satelit.

## Slide 46
Media Transmisi Kabel
Media Transmisi Nirkabel atau Wireless
Ketika memilih kabel sebagai media transmisi dalam membangun jaringan, ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu banyaknya perangkat yang terhubung, jangkauan dan area jaringan, serta kecepatan dan lebat bandwidth yang akan digunakan.
Media transimisi nirkabel dikategorikan sebagai unguided media karena tidak dapat diukur secara visual ataupun dinyatakan dalam satuan metrik sehingga tidak memerlukan konduktor fisik seperti kabel. Media transmisi yang digunakan adalah radiasi elektromagnetik (listrik dan medan magnet yang terinterferensi) yang dipancarkan melalui udara terbuka.

## Slide 47
Faktor Yang Perlu Dipahami dalam Membangun Jaringan Nirkabel
Dalam instalansi dan konfigurasi, perangkat nirkabel membutuhkan antena untuk memperkuat pancaran sinyal dan sistem penerimaan.
Terdapat dua model koneksi gelombang radio, yaitu point-to-point dan broadcast.
Berdasarkan jenis frekuensi gelombang, jaringan nirkabel dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu gelombang mikro (frekuensi 2–40 Ghz), gelombang dengan frekuensi 30 Mhz–1 Ghz, dan gelombang inframerah.
Media transmisi tidak terpadu terdiri atas empat bagian, yaitu gelombang mikro atmosfer Bumi, gelombang mikro pada satelit, radio broadcast, dan inframerah.

## Slide 48: Yuk, Kerjakan Asah Literasimu! 2

## Slide 49
C
Protokol Jaringan

## Slide 50
Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan baku yang ditetapkan oleh badan standarisasi dunia tentang jaringan dan teknologi informasi yang mengatur mekanisme komunikasi data antarmesin komputer.
Ada dua model protokol jaringan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut.
Model DoD
Model OSI

## Slide 51
1.
Model DoD
Model layer DoD dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Departement of Defence (DoD) sebagai upaya meningkatkan strategi pertahanan. Berikut perbandingan layer model DoD dan OSI.
Layer DoD | Layer OSI | Contoh Protokol
Process/ Application | Application Presentation Session | Telnet, FTP, Kerberos, SMTP, DNS, TFTP, SNMP, NFS, dan Xwindows
Host-to-Host | Transport | UDP dan TCP
Internet | Network | ARP, IP, ICMP, BOOTP, dan RARP
Network Access | Data Link Physical | Token ring, Ethernet, dan FDDI

## Slide 52
2.
Model OSI
Model OSI (open standard interconnection) yang dikeluarkan oleh ISO (International Standard Organization) membagi proseskomunikasi dalam tujuh layer. Prinsip-prinsip yang digunakan bagi ketujuh layer tersebut adalah sebagai berikut.
Jenis layer harus diselesaikan dengan tingkat abstraksi dan fungsi yang berbeda-beda dalam servisnya.
Layer yang dibentuk harus bermanfaat sesuai kebutuhan serta saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain.
Kegunaan setiap layer ditentukan melalui mekanisme yang logis dan rumit dengan ketelitian tinggi sesuai standard protokol internasional.
Batasan dan area operasi layer bertujuan meminimalisasi aliran informasi yang melewati interface.
Jumlah layer harus cukup banyak disesuaikan spesifikasi, proses kerja, dan kegunaannya sehingga fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu digabung dalam satu layer.

## Slide 53
Model OSI memiliki tujuh layer yang dibagi menjadi application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer.
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
1. | Application (aplikasi) | Menyediakan interface yang memberikan pelayanan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan sistem jaringan melalui komputer. | DHCP (dynamic host configuration protocol) | Protokol untuk distribusi IP pada jaringan dengan jumlah IP terbatas.
 |  |  | DNS (domain name server) | Basis data berisis nama domain mesin dan IP address
 |  |  | FTP (file transfer protocol) | Protokol untuk transfer file
 |  |  | HTTP (hypertext transfer protocol) | Protokol untuk transfer file HTML dan Web

## Slide 54
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
 |  |  | MIME (multipupose internet mail extention) | Protokol untuk mengirim file biner dalam bentuk teks
 |  |  | NNTP (network news transfer protocol) | Protokol untuk menerima dan mengirim newsgroup
 |  |  | POP (post office protocol) | Protokol untuk mengambil mail dari server
 |  |  | SMB (server message block) | Protokol untuk transfer berbagai server file DOS dan Windows
 |  |  | SMTP (simple mail transfer protocol) | Protokol untuk penukaran mail

## Slide 55
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
 |  |  | SNMP (simple network management protocol) | Protokol untuk manajemen jaringan
 |  |  | Telnet | Protokol untuk akses dari jarak jauh
 |  |  | TFTP (Trivial FTP) | Protokol untuk transfer file
2. | Presentation (presentasi) | Melakukan enkripsi kompresi, serta deskripsi data | ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, TIFF, JPEG, PICT, dan qiuck time | Bentuk format kompresi paket data

## Slide 56
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
3. | Session | Mengasosiasikan setiap komunikasi antar-layer sebelum session, dengan layer setelah session | NETBIOS (network basic input ouput system) | BIOS jaringan standar
 |  |  | RPC (remote procedure call) | Prosedur pemanggilan jarak jauh
 |  |  | SOCKET | Input output untuk network jenis BSD-UNIX
 |  |  | SQL, NETBEUI, dan XWINDOWS | Protokol untuk database, mesin IBM, dan pengaturan GUI OS berbasis Unix

## Slide 57
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
4. | Transport (transpor) | Memastikan setiap paket data dikirm tanpa terjadi kesalahan dan tidak terjadi duplikasi. | TCP (transmission control protocol) | Protokol petukuran data berorientasi (connection-oriented)
 |  |  | UDP (user datagram protocol) | Protokol pertukaran data non-orientasi (connectionless)
5. | Network (jaringan) | Menentukan letak jalur pengiriman data yang akan ditransmisikan serta meneruskan paket tersebut ke alamat jaringan tertentu. | IP (internet protocol) | Protokol untuk menetapkan routing
 |  |  | RIP (routing information protocol) | Protokol untuk memilih routing

## Slide 58
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
 |  |  | ARP (adress resolution protocol) | Protokol untuk mendapatkan informasi hardware dari nomor IP
 |  |  | RARP (reverse ARP) | Protokol untuk mendapatkan informasi nomor IP dari hardware
6. | Data link | Mengatur nilai data biner (true and false) yang bernilai ) dan 1 menjadi logical group. | PPP (point-to-point) | Protokol untuk akses point-to-point (biasanya dial-up)
 |  |  | SLIP (serial line internet protocol) | Protokol dengan menggunakan sambungan serial

## Slide 59
No. | Lapisan | Fungsi Utama | Contoh Protokol | Kegunaan
7. | Physical (fisik) | Sebagai interface fisik yang melewatkan transmisi data biner (digital) melalui jalur komunikasi. | Ethernet, FDDI, ISDN, ATM, 10BaseT, 100BaseTX, HSSI, V.35, dan X.21 | Contoh bentuk standar penggunaan media transmisi yang berpengaruh terhadap besaran data dan kecepatan transmisi data.

## Slide 60
Berdasarkan fungsinya, ketujuh layer dalam model OSI dapat dikategorikan menajdi dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah.
Lapisan atas dari model OSI terkait dengan persoalan aplikasi. Umumnya, lapisan ini hanya diimplementasikan pada aplikasi yang digunakan oleh pengguna komputer. Lapisan paling atas, yaitu lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum terhubung ke pengguna.
Lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transpor data. Lapisan fisik dan lapisan data link diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan bawah yang lain umumnya hanya diimplementasikan dalam software. Lapisan terbawah, yaitu lapisan fisik adalah penuutp bagi media jaringan fisik dan sebagai penanggung jawab bagi penempatan infomarsi pada media jaringan.

## Slide 61
D
IP Address

## Slide 62
merupakan metode pengalamatan yang diterapkan sebagai identitas pengenal mesin dalam jaringan yang terdiri atas bagisan angka berbasis desimal atau heksadesimal dengan standar aturan tertentu. Saat ini, terdapat dua versi IP address yang digunakan, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6.
IP Address (Internet Protocol Adress)

## Slide 63
IP address dalam penggunaannya terdiri atas dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID memperlihatkan alamat network atau jaringan, sedangkan host ID mengidentifikasikan alamat host dalam satu network. Syarat terbentuknya sebuah jaringan lokal adalah jaringan harus dalam satu kelas IP yang sama, memiliki network IP dan broadcast IP yang sama, dan mempunyai IP host yang berbeda. Untuk menghubungkan dua jaringan dengan network ID yang berbeda, dibutuhkan router sebagai jembatan penghubungnya.
IP Address versi 4

## Slide 64
Dalam menentukan network ID dan host ID yang akan digunakan dalam jaringan, terdapat beberapa aturan sebagai berikut.
Network ID 127.0.0.1 tidak dapat digunakan untuk pengalamatan IP address. Hal ini karena IP address ini secara default digunakan untuk keperluan loopback.
Host ID tidak boleh diset pada bit 1 semua (contoh kelas C: 192.168.11.255) karena akan diartikan sebagai alamat broadcast pada subnet mask 255.255.255.0. Broadcast ID merupakan alamat yang mewakili seluruh anggota jaringan.
Sebuah network ID dan host ID tidak boleh dikonfigurasikan pada bit 0 semua (seluruh bit diset 0 seperti 0.0.0.0). Hal ini karena IP address dengan host ID 0 diartikan sebagai alamat network.

## Slide 65
Kelas A
Format : 0xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Bit pertama : 0
Panjang Net ID : 8 bit
Panjang Host ID : 24 bit
Byte pertama : 0-127
Jumlah : 126 Kelas A (0 dan 127 dicadangkan)
Range IP : 1.xxx.xxx.xxx sampai 126.xxxx.xxxx.xxx
Jumlah IP : 16.777.214 IP address di setiap kelas A
Deskripsi : Diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang besar
Berikut adalah pembagian range kelas IP address berdasarkan aturan standar internasional.

## Slide 66
Kelas B
Format : 10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Bit pertama : 10
Panjang Net ID : 16 bit
Panjang Host ID : 16 bit
Byte pertama : 128-191
Jumlah : 19.384 Kelas B
Range IP : 128.0.xxx.xxx sampai 191.155.xxx.xxx
Jumlah IP : 65.532 IP address di setiap kelas B
Deskripsi : Dialokalisasikan untuk jaringan dengan jumlah besar dan sedang

## Slide 67
Kelas C
Format : 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Bit pertama : 110
Panjang Net ID : 24 bit
Panjang Host ID : 8 bit
Byte pertama : 192-223
Jumlah : 2.097 Kelas C
Range IP : 1.xxx.xxx.xxx sampai 223.255.255.xxx
Jumlah IP : 254 IP address di setiap kelas C
Deskripsi : Digunakan untuk jaringan berukuran kecil

## Slide 68
Kelas E
Format : 1111xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Bit pertama : 1111
Bit multicast : 28 bit
Bit inisial : 240-255
Deskripsi : Kelas E dicadangkan untuk keperluaneksperimen
Kelas D
Format : 1110xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Bit pertama : 1110
Bit multicast : 28 bit
Bit inisial : 224-239
Deskripsi : Kelas D digunakan untuk keperluan IP multicasting (RFC 1112)

## Slide 69
Metode classess addressing atau dalam bahasa tekniknya adalah menyediakan rentang IP address dalam notasi classess inter-domain routing (CIDR), bertujuan untuk mengatur sistem pengalamatan IP address yang yang merujuk pada jaringan secara lebih spesifik atau disebut juga dengan network prefix.
Pengelompokkan subnet mask.
Subnet Mask | Nilai CIDR | Subnet Mask | Nilai CDR
255.128.0.0 | /9 | 255.248.0.0 | /13
255.192.0.0 | /10 | 255.252.0.0 | /14
255.224.0.0 | /11 | 255.254.0.0 | /15
255.240.0.0 | /12 | 255.255.0.0 | /16

## Slide 70
Subnet Mask | Nilai CIDR | Subnet Mask | Nilai CDR
255. 255.128.0 | /17 | 255. 255.128.0 | /24
255. 255.192.0 | /18 | 255. 255.252.128 | /25
255. 255.224.0 | /19 | 255. 255.252.192 | /26
255. 255.240.0 | /20 | 255. 255.252.224 | /27
255. 255.248.0 | /21 | 255. 255.252.240 | /28
255.255.252.0 | /22 | 255. 255.252.248 | /29
255.255.254.0 | /23 | 255. 255.252.252 | /30

## Slide 71
Menurut penggunaannya, terdapat dua tipe IP address, yaitu sebagai berikut.
IP Publik
IP publik adalah IP yang digunakan dalam jaringan internet di seluruh dunia.
IP Privat
IP privat adalah IP address yang tidak digunakan dalam penomoran alamat komputer karena dicadangkan untuk penggunaan jaringan lokal yang mencakup tiga segmen terakhir dari IP address untuk internet.

## Slide 72
Daftar IP address yang dicadangkan untuk digunakan sebagai IP privat dapat dilihat pada tabel berikut.
Blok Alamat | Rentang Alamat | Jumlah Host
0.0.0.0/8 | 0.0.0.0.1 sampai dengan 0.255.255.254 | 16.777.214
10.0.0.0/8 | 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254 | 16.777.214
127.0.0.0/8 | 127.0.0.1 sampai dengan 127.255.255.254 | 16.777.214
172.16.0.0/12 | 172.16.0.1 sampai dengan 172.31.255.254 | 1.048.574 (private internet)
192.0.2.0/24 | 192.0.2.1 sampai dengan 192.0.2.254 | 254

## Slide 73
Blok Alamat | Rentang Alamat | Jumlah Host
192.168.2.0.0/16 | 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254 | 65.534 (private internet)
169.254.2.0.0/16 | 169.254.0.1 sampai dengan 169.254.255.254 | 65.534
Diketahui bahwa semua range pengalamatan IP address kelas D dan E juga dapat digunakan untuk IP address jaringan lokal. IP tersebut tidak digunakan sebagai IP publik di internet.

## Slide 74: Yuk, Kerjakan Asah Literasimu! 3

## Slide 75
E
Topologi Jaringan

## Slide 76
Topologi merupakan pola hubungan antarterminal atau antarkomputer dalam jaringan. Pola ini berhubungan dengan metode akses dan media pengirim yang digunakan. Namun dalam membangun sebuah jaringan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain ukuran organisasi, tingkat keamanan data, ketersediaan sistem pendukung, beban trafik jaringan, ketersediaan biaya, dan banyaknya pengguna.

## Slide 77
Topologi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis ditinjau dari segi keberadaannya
Physical topology
Bentuk topologi secara fisik yang menekankan teknik koneksi media transmisi antar-node atau workstation.
Logical topology
Bentuk topologi secara logika yang menggambarkan model aliran data antar-user dalam jaringan.

## Slide 78
Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam memilih jenis topologi jaringan, yaitu sebagai berikut.
Biaya, besar biaya yang dikeluarkan harus seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Kecepatan, sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem.
Lingkungan, faktor-faktor lingkungan (listrik, angin, cuaca) yang berpengaruh terhadap perangkat keras yang dibutuhkan.
Ukuran, seberapa besar ukuran jaringan, semakin besar jaringan akan memerlukan perangkat tambahan, seperti file server atau sejumlah server khusus.
Konektivitas, kemudahan akses jaringan dari berbagai lokasi.

## Slide 79
Jenis topologi yang dapat dipilih untuk membangun jaringan komputer, antara lain sebagai berikut.
Topologi Bus
Topologi Star
Topologi Lainnya
Topologi Ring

## Slide 80
Karekteristik topologi bus
Sederhana dan mudah dalam instalansi.
Transfer data lebih cepat karena menggunakan satu jalur umum yang terhubung dengan node-node.
Potensi terjadi tabrakan data atau collision lebih besar karena sinyal mengalir dalam dua arah.
Jika salah satu segmen kabel putus, seluruh jaringan akan terhenti.
Penambahan segmen tidak mengubah model jalur.
Berupa bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup oleh terminator dan terdapat node-node sepanjang kabel.
Pada topologi bus, terminal atau komputer disusun secara serial dalam sebuah media transmisi utama.
Topologi Bus
Topologi Bus

## Slide 81
Secara fisik, topologi ring mirip dengan topologi bus, tetapi kedua terminal di bagian ujung saling terhubung sehingga membentuk lingkaran. Pada topologi ring, setiap terminal akan memeriksa informasi yang melewatinya.
Topologi Ring
Topologi Ring

## Slide 82
Topologi Star
Pada topologi star, terdapat terminal pusat atau hub sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap transmisi data akan dilewatkan dan didistribusikan oleh konsentrator.
Topologi Star

## Slide 83
Topologi Lainnya
Sering dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, telah banyak digunakan modifikasi pada topologi yang sudah ada. Berikut beberapa topologi yang dihasilkan dari kombinasi topologi bus, ring, dan star.
Topologi Mesh
Topologi Tree
Topologi hybrid
Pada topolgi mesh, setiap komputer dalam jaringan memiliki media penghubung ke komputer lain secara langsung sehingga membuat kecepatan transfer data lebih baik. Namun, kebutuhan media transmisi kabel dibutuhkan lebih banyak.
Topologi tree merupakan kombinasu topolgi star dan bus. Umumnya, hub diletakkan di paling depan dan diikuti beberap terminal yang dihubungjan secara serial.
Topologi hybrid merupakan rangkaian beberapa jenis topologi star, ring, dan bus. Biasanya, topologi ini diterapkan dalam perusahaan yang menggunakan beberapa jenis topologi jaringan.

## Slide 84: Silahkan kerjakan Uji Kemampuan Diri

## Slide 85
F
Menggunakan Layanan Jaringan

## Slide 86
1.
Mengonfigurasi IP Address Komputer
Pastikan kartu jaringan telah terpasang dan driver telah terinstal dengan baik.
Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 8 (disarankan Windows 10). Pastikan komputer telah tersambung dengan switch atau hub jaringan laboratorium yang telah memiliki akses internet dengan IP address yang telah ditentukan.
Klik start – Control Panel – Network and Internet – Network and Sharing Center – Change adapter settings.
Langkah-langkah mengonfigurasi IP address pada kartu jaringan (NIC) komputer yang terhubung dengan switch jaringan lokal.

## Slide 87
Insert Gambar 4.29 Tampilan Change adapter settings.
Klik kanan ikon Ethernet – pilih Properties. Jika ikon tersebut menampilkan tanda silang merah seperti gambar, berarti interface kartu jaringan belum terhubung dengan jaringan.
Insert Gambar 4.30 Tampilan properti Ethernet.

## Slide 88
Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) – Properties atau dobel klik untuk menampilkan menu konfigurasi IP address versi 4.
Selanjutnya, lakukan pengaturan IP address sesuai dengan ketentuan IP dalam laboratorium komputer sekolah. Dalam contoh ini, menggunakan ketentuan sebagai berikut:
IP address : 10.10.10.53
Subnet Mask : 255.255.255.192
Gateway : 10.10.10.62
DNS Server : 8.8.8.8
Setelah itu, klik OK dan tutup kotak dialog Local Area Connection Properties.
Buka command prompt Windows. Periksa bahwa konfigurasi IP address versi 4 sudah benar dengan mengetikkan perintah iponfig.

## Slide 89
Langkah selanjutnya adalah melakukan uji konektivitas jaringan dengan memasukkan perintah berikut.
ping 127.0.0.1
Jika ditampilkan pesan “Reply from 127.0.0.1 ....”, hal tersebut menunjukkan bahwa loopback adapter dalam kondisi baik.
ping 10.10.10.53
Jika ditampilkan pesan “Reply from 127.0.0.53 ....”, hal tersebut menunjukkan bahwa kartu jaringan lokal dengan IP address 10.10.10.53 dalam kondisi baik.
ping 8.8.8.8
Jika ditampilkan pesan “Reply from 8.8.8.8 ....”, hal tersebut menunjukkan bahwa komputer telah terhubung dengan internet.
ping google.com
Jika pengujian koneksi dengan host 8.8.8.8 yang merupakan DNS server Google telah berhasil dilakukan, seharusnya akan ditampilkan informasi bahwa komputer dapat terkoneksi dengan server.

## Slide 90
2.
Mengoneksikan Laptop dengan Hotspot
Memiliki SSID yang di-broadcast dan dapat dijangkau oleh perangkat klien.
Biasanya menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 2,4 GHz.
Biasanya wi-fi hotspot memiliki autentikasi seperti harus memasukkan password tertentu ketika terkoneksi dengan SSID wi-fi.
Hotspot merupakan area atau wilayah tertentu yang terdapat sinyal pemancar gelombang radio yang memungkinkan pengguna dengan perangkat yang mampu menangkap wi-fi, seperti komputer, laptop, PDA, notebook, dan smartphone dapat terhubung dengan internet.
Terkadang ada beberapa layanan hotspot yang mewajibkan pengguna untuk login melalui web browser untuk mengakses internet.

## Slide 91
3.
Mengakses Internet dengan Web Browser
QR code menginstal Google Chrome dan Mozilla Firefox
Web browser merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses konten informasi, seperti gambar, teks, audio, dan video dari berbagai situs yang ada di internet. Contoh browser adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan Microsoft Edge. Sebelum dapat mengakses informasi di internet, harus menginstal web browser pada komputer terlebih dahulu.

## Slide 92
4.
Mengaktifkan Proxy pada Web Browser
Proxy bekerja di antara komputer pengguna dengan server website tujuan. Setiap request komputer akan dirutekan terlebih dahulu menuju proxy server, kemudian akan diarahkan kembali menuju server website tujuan.
Tipe web proxy
Transparent, merupakan jenis proxy server yang dilengkapi konfigurasi firewall pengaturan port proxy sehingga klien tidak perlu melakukan konfigurasi proxy pada web browser-nya.
Non-transparent, merupakan jenis proxy yang hanya mengharuskan pengguna mengatur konfigurasi port proxy secara manual, yang diarahkan ke server proxy tersebut.

## Slide 93
5.
Mengonfigurasi VPN Client
Virtual Private Network atau VPN merupakan teknologi yang memberikan akses ke website secara aman dengan cara membungkus paket komunikasi data dari pengirim ke tujuan. Teknologi ini akan membuat jalur rahasia dalam kanal jaringan sehingga paket data lebih aman, terenkripsi, dan tidak dapat dilacak. Untuk cara melakukan konfigurasi VPN client, pindai QR code berikut.
QR code mengonfigurasi VPN client.

## Slide 94
6.
Chatting dalam Jaringan Lokal
Dalam komunikasi digital, chatting merupakan komunikasi yang memungkinkan pengguna mengirimkan data, baik teks, gambar, audio maupun video dengan menggunakan perangkat digital, seperti komputer dan gadget. Chatting dapat dilakukan menggunakan aplikasi dan website. Untuk cara menginstal dan menjalankan chatting dengan LAN Messenger dalam jaringan lokal, pindai QR code berikut.
QR code menginstal dan menjalankan chatting dengan LAN Messenger dalam jaringan lokal

## Slide 95
7.
Sharing Data
Share merupakan mekanisme membagi resource pada perangkat lain dalam jaringan, baik berupa data, program, proses, maupun sistem percetakan dalam perangkat komputer agar dapat digunakan secara bersama-sama dengan terminal lainnya dalam jaringan.
Bentuk kelompok minimal lima anggota dan pastikan komputer dalam kelompok telah tersambung dengan LAN. Lakukan konfigurasi IP address dengan network 192.168.100.0/24 kemudian periksa konektivitas jaringan tersebut.
Langkah-langkah melakukan konfigurasi sharing data dengan Windows 10.
Dalam contoh praktik, komputer dengan IP address 192.168.0.9 akan dikonfigurasi sebagai komputer sharing dengan folder D:/Software.

## Slide 96
Selanjutnya, klik kanan folder Software – pilih Properties – klik tab Sharing – klik tombol Share.
Agar folder tersebut dapat diakses oleh semua anggota, tambahkan opsi Everyphone – klik Add – klik Share – klik Done.
Untuk membuka folder yang telah di-share sebelumnya pada komputer lain, tekan kombinasi tombol keyboard Windows + R sehingga muncul jendela Run. Setelah itu, ketikan perintah \\192.168.100.66.
Berikut merupakan hasil tampilan sharing dokumen dalam jaringan.

## Slide 97
Insert gmbr 4.38 Tampilan data setelah di share, hlm 295

## Slide 98
8.
Upload dan Download File dalam Server FTP
File transfer protocol (FTP) merupakan protokol transfer data yang memungkinkan pengguna dapat meng-upload dan men-download file dari server tanpa memperhatikan platform mesin dan sistem operasi yang digunakan. Layanan ini sering dimanfaatkan dalam jaringan internet, misalnya untuk pengaturan konten website dan blog. Untuk menjelaskan cara meng-upload data menggunakan server FTP, pindai QR code berikut.
QR code meng-upload data menggunakan server FTP

## Slide 99
ICS atau internet connection sharing merupakan fitur berbagi koneksi jaringan internet dalam komputer Windows melalui interface kartu LAN dan kartu wi-fi. Adapun konsep tethering adalah proses berbagi koneksi internet menggunakan perangkat mobile (smartphone) pada perangkat lain dengan menggunakan wi-fi atau kabel data. Untuk cara menggunakan layanan tethering handphone, pindai QR code berikut.
QR code menggunakan layanan tethering handphone
9.
ICS/Tethering

## Slide 100
Mengakses dan mengoperasikan perangkat komputer bisa dilakukan dari jarak jauh selama terhubung jaringan lokal atau internet. Hal tersebut dapat dilakukan dengan fitur RDP (remote dekstop protocol) yang berfungsi menjembatani pemberian akses ke perangkat komputer dari jarak jauh untuk bertukar data ataupun mengoperasikannya secara langsung. Salah satu contoh pengaplikasiannya yaitu teknik remote smartphone Android ke PC atau sebaliknya menggunakan aplikasi AnyDesk.
QR code Mengonfigurasi AnyDesk Android dan PC
10.
Melakukan Remote dari Smartphone Android ke PC

## Slide 101: Yuk, Kerjakan Aktivitas Mandiri 2

## Slide 102: Yuk, Kerjakan Ruang Kolaborasi 2